## Slide 1
정성제안서
AI기반 맞춤형 학습지원 서비스
운영 인프라 구축
사업PM 【성명】
제출기관: (주)에이치나인
발주기관: 동국대학교 (정보운영팀)

## Slide 2
CONTENTS
제안개요
Ⅰ
사업추진 방안
Ⅱ
기술부문
Ⅲ
제안사 일반
Ⅳ
기타
Ⅴ

## Slide 3
제안개요
  Ⅰ.
제안배경 및 목적
제안범위
제안의 특장점 및 기대효과

## Slide 4
1. 제안배경 및 목적
Ⅰ. 제안개요
  1.1.1 다담 프로젝트 운영 인프라의 필요성
  1.1 제안배경 및 목적
(서비스 연속성 확보) 생성형 AI 학습지원 서비스 「다담 프로젝트」가 이용자 증가에도 멈추지 않도록 이중화된 가상화 기반 운영 인프라를 구축함
추진 배경
구분 | 현황·과제 | 본 사업 목표
서비스 연속성 | 다담 프로젝트의 안정적 운영과 서비스 연속성 확보 필요 | 서버 2대 HA 클러스터, 장애 시 VM 자동 재시작
확장 대응 | 이용자 증가·서비스 확장(비교과 통합) 예정 | Scale-up·Scale-out 가능한 서버·스토리지 구조
처리 성능 | 생성형 AI 서비스의 응답 지연은 학습 경험에 직결 | 128코어·768GB 서버, All-NVMe 스토리지
정보보안 | 학습 이력·개인정보를 다루는 서비스 | RBAC·감사 로그·TPM 2.0·스토리지 데이터 잠금
사업 목적
① 안정성
이중화로 단일 장애점 제거
② 성능
최신 Xeon 6·NVMe로 처리속도 개선
③ 확장성
비교과 통합 서비스까지 수용
④ 보안
대학 정보보안 체계 강화

## Slide 5
2. 제안범위
Ⅰ. 제안개요
  2.1.1 도입 품목 및 구축 범위
  2.1 제안범위
(공급부터 운영 이관까지) 운영 서버 2대 · All-NVMe 저장장치 1식 · 가상화 SW 1식을 공급·설치·구성·시험·교육하고 3년 유지보수를 제공함
ECR-001, ECR-002, ECR-003
< 도입 대상 >
품목 | 수량 | 제안 제품 (안) | 용도
운영 서버 | 2대 | HPE ProLiant DL380 Gen12 【제조사 견적 확정】 | 다담 프로젝트 가상화 호스트
저장장치 | 1식 | All-NVMe 통합 스토리지 【제조사·모델 확정】 | VM·데이터 저장, NAS 파일 서비스
가상화 SW | 1식 | HPE Morpheus VM Essentials 【확정】 + RHEL 라이선스 | HA 클러스터·VM 관리·백업
< 구축 범위 >
단계 | 수행 내용
공급 | 정품 공급·제조사 기술지원 확약서, 3년 내 단종되지 않는 최신 제품
설치 | 대학 지정 장소 랙 설치·전원·네트워크 결선 (업무 외 시간 작업)
구성 | RAID·스토리지 볼륨, 하이퍼바이저 클러스터, VM·RHEL 구성, 백업 정책
시험·이관 | HA·마이그레이션·성능 시험, 운영지침서·교육, 다담 프로젝트 이관 지원
유지보수 | 서버 3년 24x7 On-site, 스토리지 36개월 기술지원, 월 1회 정기점검

## Slide 6
3. 제안의 특장점 및 기대효과
Ⅰ. 제안개요
  3.1.1 제안의 특장점과 기대효과
  3.1 특장점 · 기대효과
(운영자 관점의 인프라) AI 서비스를 직접 기획·개발·운영해 온 경험으로 장비 납품을 넘어 다담 서비스가 실제로 잘 돌아가는 구성을 제안함
① 서비스 맞춤 VM 설계
다담 서비스 계층별 VM·CPU·메모리 할당안
한 대 장애 시에도 전 VM 수용 (N+1)
② 무중단 이중화
HA 자동 재시작·라이브 마이그레이션
스토리지 듀얼 컨트롤러·경로 이중화
③ 라이선스 위험 제거
RHEL 가상 데이터센터형 (VM 수 무제한)
하이퍼바이저 서버당 128코어 이상
④ 확장 대비 구조
메모리 8TB·PCIe Gen5 확장 여유
스토리지 SSD·I/O Scale-out
⑤ 데이터 보호
내장 백업·스냅샷·CDP
NAS 감사 로그·데이터 잠금
⑥ 자체 운영 역량
경미 장애 조치 교육
한글 운영지침서·매뉴얼 제공
기대효과
구분 | 기대효과
서비스 안정성 | 단일 장애점 제거로 다담 서비스 중단 위험 최소화
업무 효율 | 통합 대시보드·자동화 스크립트로 VM 생성·운영 시간 단축
정보보안 | 역할 기반 접근통제·감사 이력으로 대학 정보보안 체계 강화
확장 기반 | 다담 프로젝트와 비교과 통합 서비스 운영 인프라 기반 마련

## Slide 7
사업추진 방안
  Ⅱ.
추진전략
적용기술

## Slide 8
1. 추진전략
Ⅱ. 사업추진 방안
  1.1.1 추진 목표와 단계별 전략
  1.1 추진전략
(2개월 내 무중단 구축) 계약 즉시 장비를 발주하고, 입고 전 구성 설계와 VM 계획을 확정하여 입고 후 3주 안에 설치·시험·이관을 마침
PMR-002, PMR-003
① 착수·설계
사업수행계획서 (7일 내)
현행 환경 조사
VM·자원 할당 설계
구성도 확정
구성 설계서
② 발주·입고
계약 즉시 발주
제조사 납기 관리
입고 검사 (규격 대조)
납품내역서
③ 설치·구성
랙 설치·결선
RAID·스토리지 볼륨
하이퍼바이저 클러스터
VM·RHEL 구성
구성 내역
④ 시험·이관
HA·마이그레이션 시험
성능·백업 복구 시험
다담 서비스 이관 지원
시험 결과서
⑤ 교육·검수
운영자 교육
운영지침서 (한글)
구축완료 보고서
검수
(무중단 원칙) 설치·전환 작업은 대학 업무에 지장이 없는 시간에 수행하고, 다담 서비스 이관은 사전 리허설 후 진행함

## Slide 9
1. 추진전략
Ⅱ. 사업추진 방안
  1.2.1 사업 위험요소와 대응 방안
  1.2 위험 대응
(납기·호환·라이선스 위험 선제 대응) 2개월 일정에 직결되는 장비 납기, 호환성, 라이선스 산정 위험을 계약 전부터 관리함
PMR-005
위험 | 영향 | 예방 | 발생 시 대응
장비 납기 지연 | 상 | 계약 즉시 발주, 제조사 재고·납기 확약 확보 | 제조사 대체 재고 확보, 일정 즉시 보고
신버전 출시 | 중 | 계약 후 3개월 내 신버전 확인 | 동등 이상 최신 버전으로 납품
서버-스토리지 호환 | 중 | 제조사 호환성 매트릭스 사전 대조 | 제조사 기술지원으로 펌웨어·드라이버 조정
라이선스 부족 | 중 | VM 계획 기반 산정, VM 무제한형 RHEL | 부족분은 제안사 부담 (RFP 조건)
다담 이관 장애 | 상 | 이관 리허설·롤백 계획 | 기존 환경으로 즉시 원복
성능 미달 | 상 | 설계 단계 자원 산정·성능 시험 | 자원 재배치·튜닝, 미달 시 교체
이슈 관리 절차
식별
주간 회의·현장 점검
분석
영향도·긴급도
조치
담당 지정·기한
보고
주간보고·수시보고

## Slide 10
2. 적용기술
Ⅱ. 사업추진 방안
  2.1.1 핵심 적용기술과 확장성
  2.1 적용기술
(검증된 엔터프라이즈 기술) Xeon 6 서버 · All-NVMe 스토리지 · HA 하이퍼바이저를 조합하고, 확장 여유와 이기종 이전 경로를 함께 확보함
ECR-001, ECR-002, ECR-003
영역 | 적용 기술 | 확장성·고려사항
서버 | Intel Xeon 6710E (E-Core) 64코어 × 2, DDR5 768GB, PCIe Gen5 | 메모리 최대 8TB·32슬롯, PCIe Gen5 8슬롯, OCP 3.0 2슬롯
스토리지 | All-NVMe TLC SSD, 듀얼 컨트롤러, 25GbE Host, NAS·블록 통합 | SSD·I/O Scale-up/Scale-out, 기존 데이터 Migration
가상화 | HA·라이브 마이그레이션·DRS·스토리지 마이그레이션 | 클러스터 확장·축소, VMware 이미지 변환
데이터 보호 | 하이퍼바이저 내장 백업 (NFS·CIFS·S3), 스냅샷·CDP | Veeam 등 타사 백업 통합
운영 자동화 | VM 프로비저닝 Bash·PowerShell, 운영 워크플로 | 서비스 플랜으로 표준 VM 반복 생성
운영체제 | RHEL 최신 지원 버전 | 가상 데이터센터형 구독으로 VM 증가에도 추가 비용 없음
E-Core 기반 Xeon 6710E는 고밀도 병렬 처리에 맞는 프로세서로, 다수 VM으로 분산되는 웹·API·RAG 계층 운영에 적합함

## Slide 11
기술부문
  Ⅲ.
시스템 구성도
기능 요건 충족 방안
보안 요건 충족 방안
프로젝트 관리 요건 충족 방안

## Slide 12
1. 시스템 구성도
Ⅲ. 기술부문
  1.1.1 H/W 물리적 구성도
  1.1 물리적 구성
(경로까지 이중화) 서버 2대와 듀얼 컨트롤러 스토리지를 10GbE·25GbE 이중 경로로 연결하여 어떤 구성 요소 하나가 멈춰도 서비스가 유지됨
ECR-001, ECR-002
대학 네트워크
코어 스위치 A
코어 스위치 B
서비스망 10GbE 이중
운영 서버
서버 #1 (Xeon 6710E×2, 768GB)
서버 #2 (Xeon 6710E×2, 768GB)
HA 클러스터
연결
서비스망 10G×2
스토리지망 10/25G×2
관리망 1G (iLO)
NIC 본딩
저장장치
컨트롤러 A
컨트롤러 B
NVMe 3.84TB × 6↑ (RAID6)
Usable 10TB↑
< 망 구성 (안) >
망 구분 | 연결 | 이중화
서비스망 | 서버 10G 2-port NIC × 2 → 코어 스위치 A/B | NIC 팀/본딩, 스위치 분산
스토리지망 | 서버 → 스토리지 10GbE (25GbE 확장) | 멀티패스, 컨트롤러별 분산
vMotion·HA망 | 서버 간 전용 VLAN | 별도 포트 분리
관리망 | iLO7·스토리지 관리 1G | 관리 전용 VLAN 격리
※ 실제 IP·스위치 포트·VLAN은 누출금지 정보로, 착수 후 현장 조사로 확정하고 구축완료 보고서에만 기재

## Slide 13
1. 시스템 구성도
Ⅲ. 기술부문
  1.2.1 VM 구성 및 Application별 자원 할당
  1.2 논리적 구성
(N+1 자원 설계) 다담 서비스를 계층별 VM으로 나누고 한 대 장애 시에도 전체 VM을 다른 한 대가 수용하도록 CPU·메모리를 서버 용량의 50% 이내로 할당함
ECR-003
< VM 구성 및 자원 할당 (안) — 다담 프로젝트 구성 확인 후 확정 >
VM 그룹 | 수량 | vCPU/VM | 메모리/VM | 배치·역할
Web/WAS | 2 | 8 | 32GB | 호스트 분산 배치, L4/LB 뒤 Active-Active
AI API 게이트웨이 | 2 | 8 | 32GB | LLM 호출·프롬프트·세션 관리, Active-Active
RAG·검색 (벡터 DB) | 2 | 16 | 64GB | 학습자료 임베딩 검색, 복제 구성
DB | 2 | 16 | 96GB | Primary-Standby 복제, 호스트 분리 (Anti-Affinity)
배치·학습 데이터 처리 | 1 | 16 | 64GB | 학습 이력 분석·임베딩 생성 야간 배치
관리·모니터링 | 1 | 4 | 16GB | 모니터링·로그 수집·백업 관리
합계 | 10 | 132 vCPU | 560GB | 총 용량 256코어·1,536GB 대비 52%·36%
(장애 수용) 서버 한 대(128코어·768GB)로 전체 132 vCPU·560GB 수용 → HA 재시작 후에도 서비스 지속
(확장 여유) 잔여 자원으로 비교과 통합 서비스 VM 추가 수용, 부족 시 메모리 증설(최대 8TB)

## Slide 14
1. 시스템 구성도
Ⅲ. 기술부문
  1.3.1 구성 요소별 이중화 방안
  1.3 이중화
(단일 장애점 제거) 호스트·스토리지·네트워크·전원·디스크·애플리케이션 6개 계층 모두에 이중화를 적용함
ECR-001, ECR-002, ECR-003
계층 | 이중화 방안 | 장애 시 동작
호스트 | 2노드 HA 클러스터, DRS 자동 배치 | 장애 호스트의 VM을 다른 호스트에서 자동 재시작
스토리지 | 듀얼 컨트롤러, RAID6 (디스크 2개 동시 장애 허용) | 컨트롤러 자동 인계, 서비스 연속
네트워크 | NIC 본딩·멀티패스·코어 스위치 분산 | 경로 하나 장애 시 잔여 경로로 지속
전원·팬 | 이중 전원·냉각팬 Hot-Swap | 운영 중 교체
부팅 장치 | 이중화 NVMe 부팅 장치 + RAID 1 내장 HDD | 부팅 디스크 장애에도 운영
애플리케이션 | Web·AI API Active-Active, DB Primary-Standby | 서비스 수준 이중화로 재시작 시간도 무중단
데이터 보호
스냅샷
작업 전·일 단위 스냅샷
내장 백업
VM 일일 백업 (NFS·S3)
CDP
스토리지 연속 데이터 보호
복구 시험
검수 전 백업 복구 검증

## Slide 15
1. 시스템 구성도
Ⅲ. 기술부문
  1.4.1 다담 프로젝트 연계 구성 방안
  1.4 다담 프로젝트 연계
(서비스 이관까지 책임) 다담 프로젝트의 현행 구성과 개발 일정을 확인해 운영 VM 표준 템플릿과 이관 절차를 함께 마련하고, 비교과 통합 확장 경로를 설계함
① 현행 확인
다담 구성·용량·의존성 조사
② 템플릿
RHEL 표준 VM 템플릿·서비스 플랜
③ 리허설
시험 VM으로 이관 리허설
④ 이관
업무 외 시간 전환·검증
⑤ 안정화
모니터링·튜닝
연계 항목 | 방안
VM 이미지 | 기존 VMware 이미지는 하이퍼바이저 변환 기능으로 이전, 신규는 표준 템플릿 배포
데이터 | 스토리지 Migration 기능 또는 NAS 복제로 학습자료·파일 이전
인증 | 하이퍼바이저 관리 계정은 대학 AD/LDAP 연동, 역할별 권한 부여
AI 연계 | LLM API 호출 경로·방화벽 정책은 대학 보안 정책에 따라 정보운영팀과 확정
확장 | 비교과 통합 서비스는 별도 프로젝트(테넌트)·QoS로 자원 격리
※ 다담 프로젝트의 애플리케이션 구성·용량은 공개 자료가 없어 착수 시 개발 주체와 확인 후 VM 계획(Ⅲ-1.2)을 확정함

## Slide 16
2. 시스템별 기술 및 기능
Ⅲ. 기술부문
  2.1.1 운영 서버 규격 충족 (ECR-001)
  2.1 기능 요건 충족 — 서버
(전 항목 충족) RFP 서버 규격을 항목별로 대조해 동급 이상으로 공급하며, 제조사 기술지원 확약서와 3년 24x7 On-site 보증을 제출함
ECR-001
항목 | RFP 요구 규격 | 제안 규격 | 충족
아키텍처 | 표준 x86 (Dell·HP) | HPE ProLiant DL380 Gen12 【확정】 | ●
프로세서 | Xeon 6710E 2.4GHz 64코어 × 2 이상 | Xeon 6710E 64코어 × 2 | ●
메모리 | DDR5 768GB↑ (최대 8TB, 32슬롯↑) | DDR5 768GB, 최대 8TB·32슬롯 | ●
스토리지 컨트롤러 | 이중화 NVMe 부팅, RAID 1/5/6/10 | 이중 NVMe 부팅 + 제조사 RAID 컨트롤러 | ●
내장 디스크 | 1.2TB SAS 10K × 2 | 1.2TB SAS 12G 10K × 2 (RAID 1) | ●
I/O | 10G 2-port × 2, 1G 4-port × 1, PCIe Gen5 8슬롯↑, OCP 3.0 × 2 | 동일 구성 | ●
OS 지원 | Windows·RHEL·SLES·VMware·Hyper-V 등 | 제조사 인증 OS 목록 제출 | ●
관리 | iLO7·OneView·Compute Ops Mgmt, TPM 2.0 | iLO7 Advanced, TPM 2.0 내장 | ●
기타 | 2U 랙, 전원·팬 이중화 Hot-Swap | 2U, 이중 전원·팬 Hot-Swap | ●
보증 | 3년 24x7 Part/Labor/On-site | 제조사 3년 24x7 On-site | ●
※ 규격 충족 증빙: 제조사 사양서·정품공급확약서·기술지원확약서 첨부 【제조사 발급 후 첨부】

## Slide 17
2. 시스템별 기술 및 기능
Ⅲ. 기술부문
  2.2.1 All-NVMe 저장장치 규격 충족 (ECR-002)
  2.2 기능 요건 충족 — 저장장치
(엔터프라이즈 All-NVMe) 듀얼 컨트롤러 · RAID6 Usable 10TB 이상 · NAS 통합 스토리지로 성능·보호·감사 기능을 모두 충족함
ECR-002
항목 | RFP 요구 규격 | 제안 규격 | 충족
아키텍처 | All-NVMe SSD, NAS, 듀얼 컨트롤러, Cache 128GB↑, Scale-up/out | 【모델 확정】 동급 이상 | ●
인터페이스 | 1GbE 8포트↑, 10GbE 8포트↑ (SFP+ 포함), 25GbE SFP28 Host 8포트↑ | 동일 이상 | ●
디스크 | NVMe TLC 3.84TB × 6↑, RAID6 Usable 10TB↑ | 3.84TB × 【6↑】, RAID6 Usable 10TB↑ | ●
프로토콜 | FC, iSCSI, NFS, CIFS | 통합 지원 | ●
가속 | DPU Smart I/O 또는 동등 HW 오프로드 | 【제품 기능 확인】 | ●
데이터 보호 | CDP, 파일·데이터 잠금, Secure Erase | 지원 | ●
감사·연동 | NAS 접근·변경 Audit, DNS 연동 | 지원 | ●
성능 제어 | 서비스별 QoS | 지원 | ●
복제·이전 | Snapshot·Clone·Replication, 데이터 Migration | 지원 | ●
기술지원 | Controller·SSD·NAS SW 36개월↑ | 제조사 36개월 | ●
Usable 10TB는 RAID6 패리티와 시스템 영역을 제외한 값으로 산정하며, 산정 근거를 구성 설계서에 기재함

## Slide 18
2. 시스템별 기술 및 기능
Ⅲ. 기술부문
  2.3.1 가상화 솔루션 규격 충족 (ECR-003)
  2.3 기능 요건 충족 — 가상화
(가용성·보호·자동화) HA·라이브 마이그레이션·DRS·내장 백업·RBAC·VMware 이미지 변환을 하이퍼바이저 기본 기능으로 충족함
ECR-003
영역 | RFP 요구 | 충족 방안
제품 | Intel·AMD 인증, HA, VMware·HPE·MS·Nutanix 중 | HPE Morpheus VM Essentials 【확정】
가용성 | 라이브 마이그레이션, 장애 시 자동 재시작, DRS, 스토리지 마이그레이션 | 클러스터 기본 기능
데이터 보호 | 내장 백업 (CIFS·NFS·S3), 타사 백업 통합, 신규 VM 자동 백업 | 서비스 플랜에 백업 정책 포함
오브젝트·파일 | S3 버킷·NFS·CIFS 탐색·업로드·다운로드 | 스토리지 NAS·S3 연동
외부 스토리지 | iSCSI·NFS·FC 상 VM 실행 | 제안 스토리지 iSCSI·NFS 연동
자동화 | Bash·PowerShell 프로비저닝·운영 워크플로 | 표준 초기화 스크립트 제공
인증 | 내장 사용자, AD·LDAP, SAML | 대학 AD/LDAP 연동
RBAC·VM 관리 | 7개 권한 영역, 스냅샷·복제·템플릿·HW 변경 | 역할 3종 (관리자·운영자·조회자) 설정
라이선스 | 소켓 단위 또는 서버당 128코어↑ | 서버 2대 × 128코어 이상
대시보드·보고 | 통합 대시보드, 이미지 변환, Activity Report | 기본 기능 제공
운영체제 | RHEL 최신 버전, 수량은 제안사 산정 | RHEL for Virtual Datacenters 2식 (호스트당, VM 무제한)

## Slide 19
2. 시스템별 기술 및 기능
Ⅲ. 기술부문
  2.4.1 유지보수 · 기술지원 · 교육 · 인수인계
  2.4 유지관리 정책
(3년 책임 운영) 서버 3년 24x7 On-site, 스토리지 36개월 기술지원과 4시간 착수 · 8시간 복구 기준으로 장애를 처리하고, 대학이 자체 조치할 수 있도록 교육함
< 장애 대응 기준 >
구분 | 기준
장애 착수 | 장애 신고 후 4시간 이내 복구 작업 착수 (대학 감독 하)
장애 복구 | 신고 시각부터 8시간 이내 정상 서비스 복구, 장애처리 결과 보고서 제출
정기점검 | 월 1회 하드웨어·펌웨어·로그·백업 상태 점검 보고
비상연락 | 24시간 비상연락체계 (PM·엔지니어·제조사 기술지원)
유상 유지보수 | 무상기간 이후 도입 금액의 10% 이내 요율 확인서 제출
확장·이전 | 무상기간 중 대학 사정의 확장·이전 구축 기술지원 무상
< 교육 및 인수인계 >
구분 | 내용
관리자 교육 | 서버 iLO·스토리지 관리·하이퍼바이저 VM 운영·백업 복구·경미 장애 조치 (실습)
인수인계 | 구축완료 보고서(규격·구성도·설정·사진·납품내역·유지보수 체계도), 관리자·사용자 매뉴얼
운영지침서 | 업무흐름도·관리자 매뉴얼·사용자 매뉴얼 (한글파일), 검수 이전 제출

## Slide 20
2. 시스템별 기술 및 기능
Ⅲ. 기술부문
  2.5.1 시스템 보안 및 사업 보안관리
  2.5 보안 요건 충족 방안
(시스템·사업 이중 보안) 장비·가상화 계층의 접근통제와 감사 이력을 설정하고, 참여 인력·자료·PC·누출금지 정보를 대학 보안 규정에 맞게 관리함
PMR-011, PMR-012, PMR-013, PMR-014, PMR-015, PMR-016
< 시스템 보안 적용 >
계층 | 적용 방안
서버 | TPM 2.0·보안 부팅, iLO 관리망 분리·기본 계정 변경, 펌웨어 최신화
가상화 | RBAC 역할 분리, AD/LDAP 연동, Activity Report 감사, 콘솔 접근 통제
스토리지 | NAS Audit 로그, 파일·데이터 잠금, 퇴역 시 Secure Erase
운영체제 | RHEL 보안 업데이트, 불필요 서비스 비활성, 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 기준 점검
< 사업 보안관리 >
항목 | 방안
인력 | 보안관리 책임자 지정, 전원 보안서약서·대표자 보안각서 제출, 교체 시 대학 승인
PC·자료 | 반입 PC 대학 보안 프로그램 설치·신고, 인터넷 연결 금지, 웹하드·웹메일 사용 금지, 이중 시건 보관
누출금지 정보 | IP·구성도·계정·설정정보 등 13종 관리, 사업 종료 시 반환·소각 처리
침해사고 | 불법 SW 사용 금지, 침해 발생 시 즉시 보고·격리·백업 기반 긴급복구

## Slide 21
2. 시스템별 기술 및 기능
Ⅲ. 기술부문
  2.6.1 관리방법론 및 상세 일정계획
  2.6 프로젝트 관리
(2개월 · 8주 완료) 계약 후 7일 내 사업수행계획서를 제출하고, 발주-입고-설치-시험-검수를 8주 안에 마치며 주간·월간 보고로 진척을 관리함
PMR-002, PMR-003, PMR-006, PMR-007, PMR-008, PMR-010
< 상세 일정계획 (계약일 기준 8주) >
단계 | 주요 활동 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주
착수 | 사업수행계획서 (7일 내)·착수보고 | ■ |  |  |  |  |  |  | 
설계 | 현행 조사·구성 설계·VM 계획 확정 | ■ | ■ |  |  |  |  |  | 
발주·입고 | 제조사 발주·납기 관리·입고 검사 | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | 
설치·구성 | 랙 설치·스토리지·클러스터·VM 구성 |  |  |  | ■ | ■ |  |  | 
시험 | HA·마이그레이션·성능·백업 복구 시험 |  |  |  |  | ■ | ■ |  | 
이관 | 다담 서비스 이관 리허설·전환 지원 |  |  |  |  |  | ■ | ■ | 
교육·검수 | 교육·운영지침서·구축완료 보고·검수 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■
※ 검수는 준공계 접수일부터 14일 이내 / 장비 입고 일정은 제조사 납기 확약 후 확정
< 보고 및 산출물 >
구분 | 내용
정기보고 | 업무일지 기반 주간·월간보고서, 착수·중간·완료보고서
수시보고 | 대학 요청 시 수시 보고서, 주요 이슈 당일 보고
산출물 | 보안각서·사업수행계획서·장비/SW 안분내역서(계약 시), 구축완료 보고서·매뉴얼(검수 3일 전)

## Slide 22
2. 시스템별 기술 및 기능
Ⅲ. 기술부문
  2.6.2 수행조직 · 품질 · 요구사항 관리
  2.6 프로젝트 관리
(책임 있는 단일 수행) PM이 공급·설치·구성·이관을 총괄하고, 품질관리자(QAO)가 규격 대조와 시험 결과를 독립 점검하며 요구사항을 끝까지 추적함
PMR-001, PMR-004, PMR-009
< 수행조직 >
역할 | 성명 | 담당 업무
사업관리자 (PM) |  | 사업 총괄, 일정·위험·보고, 대학 협의 단일 창구
인프라 엔지니어 |  | 서버·스토리지 설치·구성, 네트워크·이중화 구성
가상화·OS 엔지니어 |  | 하이퍼바이저 클러스터, VM·RHEL·백업 구성, 다담 이관
품질관리자 (QAO) |  | 품질보증계획, 규격 대조·시험 결과 점검, 시정조치
제조사 기술지원 | 【제조사】 | 제품 기술지원·펌웨어·장애 대응 (기술지원 확약서)
※ 하도급 없이 수행하며, 제조사 기술지원은 확약서에 따른 제품 지원 범위로 함 / 인력 교체는 대학 사전 승인
< 품질·요구사항 관리 >
항목 | 방안
품질보증 | 품질보증계획서 수립, 단계별 품질 목표·점검, 결함 분석·시정조치 보고
요구사항 추적 | ECR·PMR 요구사항별 설계 반영 → 시험 항목 → 검수 증빙 추적표 관리
입고 검사 | 납품 장비 규격·수량·시리얼을 요구 규격과 대조, 사진 기록

## Slide 23
제안사 일반
  Ⅳ.
일반현황
조직 및 인원
주요사업내용
주요사업실적

## Slide 24
1. 일반현황
Ⅳ. 제안사 일반
  1.1.1 회사 개요 및 재무 현황
  1.1 일반현황
(재무 건전성) 2010년 설립, 임직원 129명, 2025년 매출 111억 원의 디지털 서비스 전문기업으로 신용등급 BBB0 【확인서 첨부】를 보유함
구분 | 내용
회사명 / 대표자 | 주식회사 에이치나인 (HNINE) / 최우식
주소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 25, 10층 (성수동1가, 서울숲한라에코밸리)
설립 | 2010년 4월 (16년 6개월)
사업분야 | S/W개발 및 공급업, 서비스업
신용등급 | BBB0 【신용평가등급확인서 첨부】
< 자본금 및 매출액 (단위: 천원) >
구분 | 2023 | 2024 | 2025
자본금 | 100,000 | 100,000 | 100,000
매출액 | 9,885,377 | 9,460,127 | 11,116,740
부채비율 | 【 】 | 【 】 | 【 】
< 주요 연혁 >
연도 | 내용
2010 | (주)에이치나인 법인 설립
2014 | 벤처기업 인증 획득
2023 | 한국무역협회 1백만불 수출의 탑, iF Design Award (국립중앙박물관 MODU)
2024 | ICT AWARD KOREA GRAND PRIZE·GOLD PRIZE

## Slide 25
2. 조직 및 인원
Ⅳ. 제안사 일반
  2.1.1 조직 구성 및 기술인력
  2.1 조직 및 인원
(자체 기술인력) 6개 실·22개 팀, 특급 기술자 22명을 포함한 기술인력 117명이 기획·개발·인프라·품질을 수행함
경영
CEO
CFO: 경영기획팀
기획·디자인
UX실
비주얼실
인터렉션실
서비스 기획·UI
개발
서비스개발실
DT개발실
신사업개발실
플랫폼·인프라·AI
관리·품질
PMO그룹
품질관리팀(CTO)
사업관리·품질보증
기술등급 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 합계
인원 | 22명 | 16명 | 19명 | 60명 | 117명

## Slide 26
3. 주요사업내용
Ⅳ. 제안사 일반
  3.1.1 분야별 주요사업
  3.1 주요사업내용
(AI 서비스 운영 경험) 서비스 기획·개발부터 AI Agent·데이터 처리 인프라 구축·운영까지 수행하여 AI 서비스가 요구하는 인프라 조건을 이해함
AI 서비스·Agent
SK가스 Trading AI Agent
SK하이닉스 MES AI Agent(MOSAIC)
플랫폼 구축·운영
CELLO SQUARE 통합운영플랫폼
LG 그룹 홈페이지 운영
교육 플랫폼
국립중앙박물관 교육 플랫폼 '모두'
구축·유지보수 (공공)
데이터·표준 아키텍처
SK하이닉스 표준 아키텍처 Ph1~Ph3
제조 DT 시스템 데이터 연계

## Slide 27
4. 주요사업실적
Ⅳ. 제안사 일반
  4.1.1 최근 3년 서버 납품 및 유사사업 실적
  4.1 주요사업실적
(정직한 실적 제시) 최근 3년 서버 납품 실적과 대학·공공기관 대상 유사사업 실적을 별지서식 3·4와 증명서로 제출함
< 최근 3년 서버 납품 실적 [별지서식 3·4] >
사업명 | 발주처 | 기간 | 금액(천원) | 비고
【서버 납품 실적 1】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 
【서버 납품 실적 2】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 
< 대학·공공기관 대상 유사사업 실적 >
사업명 | 발주처 | 기간 | 금액(원)
25년 국립중앙박물관 모두 플랫폼 개선 및 유지보수 | 국립중앙박물관 | 2025.07 ~ 2025.12 | 86,200,000
2024년 국립중앙박물관 교육 플랫폼 [모두] 유지보수 | 국립중앙박물관 | 2024.07 ~ 2025.01 | 100,000,000
※ 실적 인정 범위(평가기준 '유사사업' / 서식 '서버 납품')는 질의 후 확정 — 서버 납품 실적이 없으면 수행실적 7점(최저 구간) 적용

## Slide 28
기타
  Ⅴ.
추가 제안

## Slide 29
1. 추가 제안
Ⅴ. 기타
  1.1.1 추가 제안 및 제약·고려사항
  1.1 추가 제안
(추가 비용 없이) 다담 서비스 안정 운영을 앞당기는 운영 표준화·모니터링·확장 계획을 함께 제공함
① 표준 VM 서비스 플랜
Web·AI API·DB 표준 템플릿
신규 VM 자동 백업 포함
② 용량 모니터링 보고
월 정기점검 시 CPU·메모리·스토리지 추이
증설 필요 시점 사전 안내
③ 비교과 통합 확장안
테넌트·QoS 기반 자원 분리안
증설 규모·비용 초안
④ 장애 대응 모의훈련
호스트 장애 HA 동작 훈련 1회
운영자 자체 조치 절차 숙달
< 제약 및 고려사항 >
항목 | 내용
다담 구성 정보 | 애플리케이션 구성·용량 미공개 → 착수 시 확인 후 VM 계획 확정
LLM 연산 자원 | 본 사업 서버에는 GPU가 없음 — LLM은 외부 API 또는 별도 자원 전제
네트워크 연동 | 코어 스위치 포트·VLAN·방화벽은 대학 정보운영팀과 협의 확정