## Slide 1
정성제안서
AI 기반 주차 수요예측·
자동감면 서비스 개발 용역
사업PM 황보정운
제출기관: (주)에이치나인
발주기관: ㈜동성아이텍

## Slide 2
CONTENTS
제안개요
Ⅰ
제안사 현황 및 수행역량
Ⅱ
사업 추진전략 및 수행방법
Ⅲ
AI 기반 주차 수요예측 및 운영 최적화
Ⅳ
AI 기반 자동감면 기능 개발
Ⅴ
시스템 연계 및 성능검증
Ⅵ
품질·보안 및 기술이전
Ⅶ
사업 수행 및 관리방안
Ⅷ

## Slide 3
제안개요
  Ⅰ.
사업 이해
목표 및 핵심 제안방향

## Slide 4
1. 사업 이해
Ⅰ. 제안개요
  1.1.1 탄력주차에 AI를 내재화하는 사업
  1.1 추진배경 및 사업범위
(예측 · 최적화 · 판단의 자동화) 탄력주차 플랫폼이 쌓아 온 입 · 출차 · 점유 데이터로 수요를 예측해 주차면을 탄력 공급하고, 조례 · 마이데이터로 감면을 자동 판단하여 운영과 정산을 사람 손에서 데이터로 옮김
사업범위 전체
현재 과제 | 원인 | 본 사업의 해결
유휴 주차면이 비어 있음 | 거주자 복귀 시점 · 수요를 모름 | 복귀패턴 · 수요 예측으로 공유 가능 시간대 판단
공급 · 요금이 고정됨 | 시간대 · 구간별 수요 변화 미반영 | 자동 공급량 조정 · 동적 요금 (조례 상 · 하한 내)
감면 판단이 수작업 | 조례 · 자격 · 차량정보를 사람이 대조 | 조례 파싱 → Rule DB → 자격 연계 자동 판단
정책 변경 대응이 느림 | 고정 규칙 코드 수정 필요 | Rule 버전 관리 · 시행일 기준 자동 전환
과업 가
[주차장 자동 공급]
[거주자공유 예측]
[동적 요금제]
AI 수요예측 · 운영 최적화
과업 나
[조례 파싱] · Rule DB
마이데이터 자격 연계
감면 조합 · 정산
AI 자동감면
적용
탄력주차 플랫폼
TS 연계 환경
지자체 · 모빌리티 확산
내재화 · 기술이전
운영 데이터
입·출차·점유
AI 예측
수요·복귀
공급·요금
자동 최적화
감면 판단
조례·자격
정산·확산
플랫폼·지자체
※ 사업명: AI 기반 주차 수요예측·자동감면 서비스 개발 용역 / 기간: 계약일부터 6개월 이내 / 예산: 257,000,000원 (VAT 별도) / 「디지털도로 AI 신기술 지원사업(AX Sprint)」
4

## Slide 5
2. 목표 및 핵심 제안방향
Ⅰ. 제안개요
  2.1.1 목표와 4대 핵심 제안방향
  2.1 사업 목표
예측은 확률(구간)로, 감면은 근거 조문과 함께 내놓아 운영자가 믿고 쓸 수 있게 하고, 6개월 뒤 발주기관이 스스로 운영 · 고도화할 수 있는 형태로 이전.
일반사항
2 개 엔진
수요예측 · 최적화 자동감면 · 정산
100 %
감면 판단에 근거 조문 표시
API
탄력주차 · TS 연계 표준 인터페이스
6 개월
착수 → 검증 → 기술이전
01
확률로 말하는 예측
수요 · 점유 · 복귀시간을 점 하나가 아닌 분위수(P10~P90)로 예측해, ‘거주자 복귀 전 90% 확률로 비는 시간’처럼 위험을 숫자로 관리하며 공급합니다.
< 평가 항목별 제안 위치 >
평가 항목 | 핵심 제안 | 위치
사업 이해도 · 추진전략 | 데이터 · 기준선 우선, 2트랙 병행, CRISP-DM + MLOps | Ⅰ · Ⅲ장
수요예측 · 운영 최적화 | 분위수 예측 · 생존분석 복귀 예측 · 위험 한도 공급 · 조례 범위 요금 | Ⅳ장
자동감면 | LLM 조례 파싱 + 결정 테이블 Rule · 마이데이터 · 최적 조합 · 정산 | Ⅴ장
개인정보 · 데이터 관리 | 가명 학습 · 결과값만 보관 · LLM 개인정보 미전송 | Ⅶ장
수행조직 및 인력 | 2트랙 조직 · 7명 22.5 M/M | Ⅷ장
5
02
조례를 데이터로
자치법규 원문을 LLM + 규칙으로 파싱해 감면 대상 · 감면율 · 조건 · 예외를 Rule DB로 만들고, 담당자 검토 후에만 운영에 반영합니다.
03
근거가 남는 판단
모든 감면 결과에 적용 Rule · 조례 조문 · 사용 자격정보를 남겨, 민원 · 정산 대사 · 감사에 바로 답할 수 있게 합니다.
04
내재화 우선 설계
모델 · Rule · 파이프라인을 컨테이너 · 설정 기반으로 만들고 소스 · 모델 구조 · 매뉴얼을 넘겨, 지자체 확산 시 Rule만 추가하면 되도록 합니다.

## Slide 6
제안사 현황 및 수행역량
  Ⅱ.
기업현황
AI 연구개발 기반
유사 수행실적

## Slide 7
1. 기업현황
Ⅱ. 제안사 현황 및 수행역량
  1.1.1 회사 개요
  1.1 일반현황
(사용자 중심 디지털 서비스 전문기업) 2010년 설립 이후 UX 기획·디자인부터 플랫폼 개발·AI 구축·운영까지 수행해 온 S/W개발 및 디자인 전문기업임
"우리는 기술을 통해 창의적인 경험을 만들어갑니다. 사려 깊은 디자인과 사용자 중심의 접근 방식을 바탕으로, 사람과 제품, 디지털 서비스 간의 의미 있는 연결을 만드는 것이 우리의 목표입니다."
일반현황
구분 | 내용
회사명 | 주식회사 에이치나인 (HNINE)
대표자 | 최우식
사업분야 | S/W개발 및 공급, 전문/종합 디자인
주소 | 서울 성동구 뚝섬로1길 25, 1001호 ~ 1005호
연락처 | TEL 02-521-0518 / FAX 02-567-0518
회사설립년도 | 2010년 04월
해당부문 사업기간 | 2010년 04월 ~ 2026년 10월 (16년 7개월)
보유 자격 | 소프트웨어사업자(1426 · 1468 · 1469 · 1470) 직접생산확인 6종(정보시스템개발 · 패키지SW개발 및 도입 · 정보인프라구축 · 정보시스템유지관리 · 빅데이터분석 · SW유지 및 지원서비스)
본 사업과 연결되는 핵심 역량
AI 예측 · 이상탐지
Trading AI Agent — 시계열 이상탐지 자동화 · ML/DL 분석
AI 운영 데이터 · 관제
SKHy — 용인 Y1 · M14 · M15X 제조 AI 운영 데이터 · 시스템 구축
공공 플랫폼 운영
국립중앙박물관 교육 플랫폼 '모두' 구축 · 운영
7

## Slide 8
2. AI 연구개발 기반
Ⅱ. 제안사 현황 및 수행역량
  2.1.1 연구개발 조직 및 개발 인력
  2.1 연구개발 조직 · 인력 · 인증
(연구소 + 개발 조직) 기업부설연구소(2025.09 인정)가 사용자 경험 · 인터랙션을 연구하고, 서비스개발실 · DT개발실의 개발 인력 32명이 AI 서비스 · 플랫폼을 개발하며, 두 조직이 함께 본 사업을 수행함.
연구개발 조직 · 정책우대
< 연구개발 조직 현황 ([양식 2]) >
구분 | 해당 여부 | 인정 · 등록번호 | 인정 · 등록일 | 발급기관
기업부설연구소 | 해당 | 제2025112883호 | 2025.09.10 | 한국산업기술진흥협회
연구개발전담부서 | 미해당 | - | - | -
전문연구사업자 | 미해당 | - | - | -
< 연구소 및 개발 인력 >
소속 | 인원 | 주요 연구 · 개발 분야
기업부설연구소 | 8명 | 디자인 분야 연구 — 사용자 경험 · 인터랙션, AI 서비스 화면 · 운영자 대시보드 설계(*AI,SW 개발인력이 아님)
서비스개발실 | 18명 | S/W 개발 , 서비스 · 플랫폼 · API 연계 개발
DT개발실 | 14명 | DT · AI 서비스 개발 데이터 · AI Agent · 운영 시스템
< 정책적 우대기업 및 기술역량 ([양식 4]) >
구분 | 해당 여부 | 증빙
벤처 · 이노비즈 · 메인비즈 인증 | 미해당 | -
여성 · 청년대표 · 사회적경제기업 | 미해당 | -
지역 사업수행 기반 (수도권 외 사업장) | 미해당 | -
8

## Slide 9
3. 유사 수행실적
Ⅱ. 제안사 현황 및 수행역량
  3.1.1 유사사업 수행실적 및 성과 ([양식 1])
  3.1 AI 개발 · 공공 사업 수행실적
(AI 개발 + 공공 플랫폼) 민간 발주 AI 개발 · 서비스 실적과 공공기관 플랫폼 구축 · 운영 실적을 보유하며(수행 중 사업 포함), 모든 실적은 계약서 · 실적증명서로 증빙함
유사 수행실적
구분 | 사업명 | 발주처 | 사업기간 | 계약금액(백만원) | 상태 | 비고
AI개발 | 서울아산병원 AI-IDP (통합데이터플랫폼) 구축사업 | 에스케이㈜ | 2026.06.10~ 2027.11.27 | 883.225 | 수행중 | 계약서 첨부
AI개발 | SK가스26년Trading AI 사업(PP) | 에스케이㈜ | 2026.07.01~ 2026.07.24 | 32.32462 | 완료 | 실적증명서 첨부
AI개발 | SKHy '26년 용인 Y1(M17) 제조 DT 시스템 Ph1_FAB MOS_원가선투입 | 에스케이㈜ | 2026.05.01~ 2026.06.30 | 34.5516 | 완료 | 실적증명서 첨부
AI개발 | Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석_선투입 | 에스케이㈜ | 2026.04.08~ 2026.06.30 | 129.38538 | 완료 | 실적증명서 첨부
AI개발 | SKHy '26년 M14 차세대 제조 시스템 확산_FABMOS_원가선투입 | 에스케이㈜ | 2026.03.16~ 2026.06.30 | 32.8532 | 완료 | 실적증명서 첨부
AI개발 | SKHy '26년 M15X Ph4 차세대 제조 시스템 _FAB MOS | 에스케이㈜ | 2026.03.01~ 2026.06.30 | 27.44 | 완료 | 실적증명서 첨부
공공 | 25년 국립중앙박물관 모두 플랫폼 개선 및 유지보수 | 국립중앙 박물관 | 2025.07.01~ 2025.12.31 | 86.2 | 완료 | 실적증명서 첨부
공공 | 2024년 국립중앙박물관 교육 플랫폼 [모두] 유지보수 사업 | 국립중앙 박물관 | 2024.07.18~ 2025.01.14 | 100 | 완료 | 실적증명서 첨부
< 수행실적 요약 (증빙 첨부 기준) >
구분 | 해당 실적
AI 개발 · 서비스 수행실적 | AI 개발 6건 (수행 중 1건 포함)
국가R&D · 공공 · 지자체 | 국립중앙박물관 교육 플랫폼 ‘모두’ 개선 · 유지보수 2건
9

## Slide 10
사업 추진전략 및 수행방법
  Ⅲ.
추진전략
개발방법론
요구사항 분석

## Slide 11
1. 추진전략
Ⅲ. 사업 추진전략 및 수행방법
  1.1.1 데이터 · 기준선 · 내재화 먼저
  1.1 사업 수행전략
(6개월 안에 운영 가능한 AI) 착수 1개월에 데이터 · 운영환경 진단과 성능 기준선을 확정하고, 수요예측과 자동감면을 2개 트랙으로 병행 개발해 5개월 차부터 실데이터로 검증함
일반사항
< 주요 위험과 대응 (RFP 일반사항) >
위험 | 대응
데이터 품질 · 기간 부족 | 결측 보간 · 이상치 제거, 유사 주차장 군집 학습, 외부 변수(요일 · 공휴일 · 기상 · 행사)
AI 성능 미달 | 기준선 대비 개선율로 관리, 불확실 구간은 공급 보류(안전 측) 정책
개인정보 | 가명 차량 ID · 최소 수집 · 마이데이터는 본인 동의 · 결과값만 보관
시스템 연계 · 일정 | M1에 연계 규격 확정, Mock API로 선개발, 월 단위 마일스톤
11
01
데이터 먼저 (M1)
탄력주차 입 · 출차 · 점유 이력의 기간 · 결측 · 주기를 진단하고 학습 가능 범위를 확정합니다. 이력이 짧은 주차장은 유사 주차장 군집 모델로 보완합니다.
02
기준선 먼저 (M1)
‘전주 같은 요일 · 시간’ 같은 단순 예측과 현행 수작업 감면 결과를 기준선으로 두고, AI가 이를 얼마나 개선하는지로 성과를 판정합니다.
03
2트랙 병행 (M2~M5)
수요예측 · 최적화 트랙과 자동감면 트랙을 별도 팀으로 동시에 진행하고, 공통 데이터 · API 계층만 함께 씁니다.
04
내재화 먼저 (전 기간)
모델 학습 · 배포 · Rule 반영을 발주기관 인력이 직접 실행하는 절차로 만들고, 매월 기술 공유 세션으로 넘깁니다.

## Slide 12
2. 개발방법론
Ⅲ. 사업 추진전략 및 수행방법
  2.1.1 CRISP-DM + MLOps 반복형 개발
  2.1 AI 개발방법론
데이터 이해 → 준비 → 모델링 → 평가 → 배포의 CRISP-DM 단계를 4주 반복으로 돌리고, 모델 · 데이터 · Rule 버전을 MLOps로 관리해 재학습 · 롤백이 가능하게 함.
일반사항
업무 이해
탄력주차 운영 · 감면 업무 인터뷰
성과 지표 · 기준선 합의
M1
데이터
입 · 출차 · 점유 · 요금 · 감면 이력 진단
피처 저장소 구성
M1~M2
모델링 (반복)
4주 단위 실험 · 평가
기준선 대비 개선 확인
M2~M5
배포 · 검증
API 배포 · Shadow 모드 운영
실데이터 성능 검증
M5~M6
내재화
재학습 파이프라인 · 매뉴얼
기술이전 교육
M6
MLOps 구성 | 적용 기술 | 효과
실험 관리 | MLflow (파라미터 · 지표 · 모델 버전) | 모델 선택 근거 추적
데이터 · 피처 | 피처 정의 코드화 · 데이터 버전 (DVC) | 학습 재현성
배포 | 컨테이너 · REST API · Shadow → Canary 전환 | 운영 무중단 반영
모니터링 | 예측 오차 · 데이터 드리프트 감시 → 재학습 알림 | 성능 저하 조기 탐지
※ Shadow 모드: AI 결과를 운영에 반영하지 않고 실제 결과와 나란히 기록 · 비교하는 단계 — 검증 후 발주기관 승인 시 운영 반영
12

## Slide 13
3. 요구사항 분석
Ⅲ. 사업 추진전략 및 수행방법
  3.1.1 과업 · 기능 · 산출물 추적표
  3.1 과업 요구사항 분석
RFP 수행내용 2개 영역 · 12개 세부 과업을 기능 ID로 분해하고 개발 · 검증 · 산출물까지 하나의 추적표로 관리함
수행내용 가 · 나 · 다
과업 | 세부 내용 | 기능 ID | 제안서
가. 자동 공급 | 운영상태 분석 · 공급 가능시간 · 공급여부 판단 | DF-01 | 20
 | 공급량 조정 · 운영 최적화 | DF-02 | 20
가. 거주자공유 | 주차장별 · 시간대별 수요 · 점유 예측 | DF-03 | 18
 | 거주자 이용 · 복귀패턴 예측 · 공유 가능 시간대 | DF-04 | 19
가. 동적 요금제 | 실시간 수요 · 점유 기반 요금 산정 · 탄력요금 적용 | DF-05 | 21
나. 조례 파싱 | 지자체 조례 · 규정 분석, 감면 대상 · 율 · 조건 · 예외 추출 | AR-01 | 25
 | 감면조건 구조화 · Rule DB 생성 · 관리 | AR-02 | 26
 | 조례 · 감면기준 변경 Rule 관리 | AR-03 | 27
나. 감면 판단 | 이용자 · 차량 자격정보와 Rule 연계 (마이데이터) | AR-04 | 28
 | 적용 감면항목 자동판단 · 복수 감면 우선순위 · 조합 | AR-05 | 29
 | 감면결과 · 최종 정산금액 산출, 오류 · 예외 대응 | AR-06 | 30
다. 산출물 | 설계서 · AI 모델 구조 · 소스 · DB · API 규격 · 시험 · 매뉴얼 | - | 37
과업 분해
12개 세부 과업
기능 ID
DF · AR 체계
설계 · 개발
기능별 담당
검증
기능별 시험 항목
산출물
추적표 완료
13

## Slide 14
3. 요구사항 분석
Ⅲ. 사업 추진전략 및 수행방법
  3.2.1 데이터 요건 · 착수 시 확정
  3.2 데이터 · 운영환경 분석
(불명확한 조건은 M1에 확정) 데이터 규모 · 제공 시점 · 연계 방식 · 성능 기준은 선정 후 협의 사항이므로, 아래 전제로 제안하고 착수 2주 안에 발주기관과 합의해 그 결과로 모델 범위를 정함
일반사항
데이터 | 필요 항목 | 용도 | 최소 요건
입 · 출차 이력 | 주차장 · 면 · 입차/출차 시각 · 가명 차량 ID · 이용 유형 | 수요 · 복귀 예측 | 12개월↑
점유 현황 | 면별 점유 상태 · 센서/정산 기록 시각 | 점유율 예측 · 검증 | 5분 단위
거주자 배정 | 배정 면 · 이용 시간대 (가명) | 공유 가능 시간대 | 배정 이력
요금 · 정산 | 요금표 · 결제 · 감면 적용 이력 | 동적 요금 · 감면 검증 | 6개월↑
외부 변수 | 공휴일 · 기상 · 주변 행사 · 시설 이용 | 예측 정확도 향상 | 공공 API
< 제안 전제조건 (질의회신 10.16 · 10.26 반영, 선정 후 협의 확정) >
항목 | 제안 전제 (가정)
적용 대상 | 지자체 3~4곳 · 주차장 15곳 이상, 조례 파싱은 적용 지자체(최대 4곳)의 주차장 감면 조례 · 규칙
구현 수준 | 공급은 산정 · 운영자 추천, 요금은 산정 · 시뮬레이션, 감면은 판단 · 정산금액 산출까지 — 플랫폼 반영은 연계 API 제공 시 협의
데이터 · 연계 | 보유 실증 · 운영 데이터 착수 후 제공(부족 시 공공데이터 보완), 플랫폼 연계 API는 발주기관 제공, TS는 범위 확정 후 협의
마이데이터 · 인프라 | 마이데이터 승인 절차는 발주기관 · 연계 기술은 당사 지원, 서버 · 클라우드 이용료 발주기관 부담, 외부 LLM API 사용 여부 협의
성능 기준 | 착수 단계에 당사가 목표치 제시(34쪽 기준) → 협의 확정 후 검수 기준으로 사용
14

## Slide 15
AI 기반 주차 수요예측 및 운영 최적화
  Ⅳ.
수요예측 엔진 구조
데이터 · 피처
수요 · 점유 예측
거주자공유 예측
주차장 자동 공급
동적 요금제
운영 화면 · 검증

## Slide 16
1. 수요예측 엔진 구조
Ⅳ. AI 기반 주차 수요예측 및 운영 최적화
  1.1.1 예측 · 판단 · 실행 3단 구조
  1.1 전체 구조
(하나의 예측으로 세 가지 결정) 수요 · 점유 · 복귀시간 예측 모델의 결과를 공급 판단 · 요금 산정 최적화기가 받아 탄력주차 플랫폼에 공급 시간 · 공급량 · 요금을 내려보냄
과업 가 전체
데이터
입 · 출차 · 점유 이력
거주자 배정 · 이용
요금 · 정산
외부 변수 (공휴일 · 기상 · 행사)
가명 처리 · 피처 저장소
예측
주차장 · 시간대 수요 예측 (DF-03)
면 단위 점유 예측
거주자 복귀시간 예측 (DF-04)
분위수 (P10~P90)
판단 · 최적화
공급 가능시간 · 공급여부 (DF-01)
공급량 조정 (DF-02)
동적 요금 (DF-05)
위험 한도 · 조례 상하한
실행
탄력주차 플랫폼 API
운영자 승인 / 자동 모드
결과 · 근거 기록
Shadow → 운영
학습
실제 결과 피드백
오차 · 드리프트 모니터링
주기 재학습
MLOps
모듈 | 입력 | 출력 | 갱신 주기
수요 · 점유 예측 | 이력 · 달력 · 외부 변수 | 시간대별 수요 · 점유율 분위수 | 15분 / 일 재학습
복귀시간 예측 | 거주자 출차 시각 · 요일 패턴 | 복귀 시각 확률분포 | 출차 이벤트마다
공급 · 요금 최적화 | 예측 분포 · 정책 제약 | 공급 시간 · 면 수 · 요금 | 15분
예측과 결정을 분리한 이유
수요 예측과 공급·요금 결정을 별도 모듈로 분리하여, 운영 정책(위험 한도·요금 상하한)이 바뀌더라도 모델 재학습 없이 설정 변경만으로 대응할 수 있도록 설계하였습니다.
16

## Slide 17
2. 데이터 · 피처
  2.1.1 수집 · 정제 · 피처 설계
  2.1 데이터 처리 및 피처 엔지니어링
(예측 품질의 70%는 데이터) 입 · 출차 이벤트를 15분 단위 점유 시계열로 바꾸고, 달력 · 외부 변수 · 주차장 특성을 더한 피처를 코드로 정의해 학습과 운영이 같은 피처를 쓰게 함
과업 가 · 일반사항
수집
탄력주차 DB · 이벤트 로그
외부 API (공휴일 · 기상)
원천 적재
정제
중복 · 누락 이벤트 보정 (입차만 / 출차만)
센서 오류 · 이상치 제거
정제 이력
변환
이벤트 → 15분 점유 시계열
체류시간 · 회전율 산출
시계열
피처
달력 · 지연값 · 이동평균
주차장 특성 · 군집 ID
피처 저장소
피처 그룹 | 예시 | 근거
시간 · 달력 | 요일 · 시간대 · 공휴일 · 연휴 전후 · 학교 방학 | 주기성 · 특수일 수요
지연 · 추세 | 1일 · 7일 전 같은 시간 점유, 4주 이동평균 | 자기상관
외부 요인 | 강수 · 기온, 인근 행사 · 시설 운영시간 | 수요 급변 요인
주차장 특성 | 면 수 · 유형(거주자 · 공영) · 요금 · 위치 군집 | 이력 부족 주차장 보완
거주자 행동 | 출차 시각 · 평균 외출시간 · 요일별 복귀 분포 (가명) | 복귀 예측
이력이 짧은 주차장 대응
주차장을 면 수 · 유형 · 위치 · 이용 패턴으로 군집화해 군집 공동 모델을 학습하고, 이력이 쌓이면 주차장별 보정 계수를 추가합니다. 신규 주차장도 첫날부터 예측을 제공합니다.
17
Ⅳ. AI 기반 주차 수요예측 및 운영 최적화

## Slide 18
3. 수요 · 점유 예측
  3.1.1 수요 · 점유 예측 (DF-03)
  3.1 주차 수요 · 점유 예측 모델
(점이 아닌 구간으로) 주차장 · 시간대별 수요와 점유율을 LightGBM 분위수 회귀 + 시계열 딥러닝 앙상블로 예측해 P10 · P50 · P90을 함께 내고, 공급 판단은 보수적인 분위수를 씀
과업 가 [거주자공유 예측]
모델 | 역할 | 선택 이유
기준선 (Seasonal Naive) | 전주 같은 요일 · 시간 값 | 성능 개선 판정 기준
LightGBM 분위수 회귀 | 주력 — 1~24시간 앞 점유율 분위수 | 적은 데이터 · 빠른 학습 · 피처 기여도 설명
TFT / N-HiTS (시계열 DL) | 다주차장 · 장기 패턴 보완 | 다중 시계열 공동 학습
앙상블 | 검증 오차 기반 가중 결합 | 단일 모델 대비 안정성
학습
시간 순 분할 (Rolling Origin)
주차장 군집별 · 전체 모델
후보 모델
평가
MAE · MAPE (점유율)
분위수 손실 · 구간 적중률
기준선 대비
설명
SHAP 피처 기여도
‘우천 · 공휴일 영향’ 운영자 표시
설명 가능
운영
15분마다 추론 · 일 1회 재학습
오차 급증 시 알림
API 제공
15 %↓
점유율 예측 오차 (MAPE, 기준선 대비 개선)
80 %
P10~P90 구간 실제값 적중률 목표
24 시간
예측 범위 (15분 단위)
18
Ⅳ. AI 기반 주차 수요예측 및 운영 최적화

## Slide 19
4. 거주자공유 예측
  4.1.1 복귀시간 · 공유 시간대 (DF-04)
  4.1 거주자 이용 · 복귀패턴 예측
(거주자가 돌아오기 전까지만 공유) 거주자 출차 순간부터 ‘언제 돌아올지’를 생존분석으로 확률 예측하고, 복귀 확률이 기준 이하인 시간까지만 공유 가능 시간대로 판단함
과업 가 [거주자공유 예측]
출차 감지
배정 면 출차 이벤트
요일 · 시각 · 개인 패턴 조회 (가명)
공유 후보
복귀 예측
생존분석 (Cox · Gradient Boosted Survival)
시점별 ‘아직 미복귀’ 확률 곡선
복귀 분포
시간대 판단
미복귀 확률 ≥ 기준(예 95%) 구간
완충시간(예 30분) 차감
공유 가능 시간
공유 · 갱신
탄력주차 공유 등록
실제 복귀 · 이용 결과로 재학습
피드백
패턴 유형 (군집 예) | 특징 | 공유 판단
주간 출근형 | 평일 08시 출차 · 18~19시 복귀 규칙적 | 09~17시 공유 (신뢰 높음)
불규칙형 | 출차 · 복귀 시각 분산 큼 | 짧은 단위로만 공유 또는 보류
주말 외출형 | 주말 장시간 외출 · 평일 상시 주차 | 주말 낮 시간 공유
안전장치 | 내용
보수적 기준 | 미복귀 확률 기준 · 완충시간을 지자체 · 주차장별로 설정
조기 복귀 대응 | 공유 이용자 출차 예정 알림, 인근 대체면 안내 (플랫폼 기능 연계)
개인정보 | 거주자 패턴은 가명 ID로만 학습 · 집계, 개인 이동 경로 수집 없음
19
Ⅳ. AI 기반 주차 수요예측 및 운영 최적화

## Slide 20
5. 주차장 자동 공급
  5.1.1 운영상태 · 자동 공급 (DF-01·02)
  5.1 공급 가능시간 · 공급량 최적화
(더 많이 공급하되 넘치지 않게) 예측 수요 · 점유 분포와 복귀 예측을 받아 ‘기대 공급 효과 – 초과 위험 비용’을 최대화하는 공급량 · 공급 시간을 15분마다 산출하고, 운영자 승인 또는 자동으로 반영함
과업 가 [주차장 자동 공급]
운영상태 (DF-01) | 판단 기준 | 공급 조치
여유 | 예측 점유율 P90 < 70% | 탄력 공급 확대 (공유면 개방)
보통 | P50 < 85% ≤ P90 | 현 공급 유지, 단시간 공유만
혼잡 예상 | P50 ≥ 85% | 신규 공유 중단, 인근 주차장 안내
불확실 | 예측 구간 폭 과다 · 데이터 이상 | 자동 공급 보류 → 운영자 확인
입력
시간대별 수요 · 점유 분위수
공유 가능 시간 (DF-04)
예측
최적화
목적: 공급 이용량 최대화
제약: 초과 확률 ≤ 한도 · 거주자 우선
공급안
실행
승인 모드 / 자동 모드 선택
플랫폼 API로 공급 반영
공급
평가
실제 이용률 · 초과 발생 기록
한도 · 정책 조정
개선
운영자가 믿을 수 있는 자동화
초기에는 AI 공급안을 운영자가 승인하는 모드로 시작해 승인율 · 초과 발생 건수를 확인하고, 기준을 충족한 주차장부터 자동 모드로 전환합니다.
모든 공급 결정에는 예측값 · 적용 기준이 기록됩니다.
20
Ⅳ. AI 기반 주차 수요예측 및 운영 최적화

## Slide 21
6. 동적 요금제
  6.1.1 적정 요금 산정 (DF-05)
  6.1 시간대 · 구간별 탄력요금
(조례가 허용하는 범위 안에서) 실시간 수요 · 점유와 가격 민감도를 반영해 목표 점유율(예 85%)을 맞추는 요금을 시간대 · 구간별로 산정하되, 조례 · 고시 요금의 상 · 하한과 변경 빈도 제한을 지킴
과업 가 [동적 요금제]
수요 예측
시간대 · 구간별 예측 점유율
현재 요금 · 대체 주차장 상황
예측 점유
민감도 추정
요금 변화 ↔ 이용 변화 탄력성
요금 이력 · A/B 구간 비교
탄력성
요금 산정
목표 점유율 달성 요금 탐색
조례 상하한 · 단계 (예 100원 단위)
요금안
적용 · 고지
시간대별 요금표 사전 고지
변경 빈도 제한 (예 1일 10회)
탄력요금
설계 원칙 | 내용
법 · 제도 준수 | 지자체 주차장 조례 · 요금 고시 범위를 Rule로 관리 — 범위 밖 요금은 산출 불가
예측 가능성 | 이용자에게 시간대별 요금을 사전 고지, 입차 시점 요금 확정 방식 선택 가능
형평성 | 거주자 · 감면 대상자 요금은 별도 Rule로 보호 (감면 엔진과 연동)
시뮬레이션 우선 | 과거 데이터로 요금안 효과(점유율 · 수입) 시뮬레이션 → 발주기관 승인 후 적용
85 %
목표 점유율 (설정 가능)
0 건
조례 상하한 벗어난 요금
100 %
요금 산정 근거 (예측 · 규칙) 기록
21
Ⅳ. AI 기반 주차 수요예측 및 운영 최적화

## Slide 22
7. 운영 화면 · 검증
  7.1.1 운영 대시보드 · 검증 방법
  7.1 운영자 화면 및 성능 검증
(결과와 이유를 한 화면에) 운영자는 주차장별 예측 곡선 · 공급안 · 요금안과 그 근거를 한 화면에서 보고 승인하며, 성능은 기준선 대비 개선율로 매주 리포트됨
과업 가 · 산출물
화면 | 표시 내용
예측 현황 | 주차장별 24시간 점유 예측 (P10 · P50 · P90 밴드) · 실제값 비교
공급 관리 | AI 공급안 · 운영상태 · 승인/자동 모드 · 공급 이력
거주자 공유 | 공유 가능 시간대 · 복귀 확률 · 조기 복귀 건
요금 관리 | 시간대별 요금안 · 시뮬레이션 결과 · 조례 범위
모델 상태 | 예측 오차 추이 · 데이터 드리프트 · 재학습 이력
< 수요예측 영역 검증 지표 (검수 기준은 착수 시 협의 · 확정) >
기능 | 지표 | 제안 기준
수요 · 점유 예측 | MAPE · 분위수 구간 적중률 | 기준선 대비 15% 개선 · 적중 80%
거주자 복귀 | 조기 복귀로 인한 공유 충돌 비율 | 2% 이하
자동 공급 | 공유 면 이용률 · 초과 발생 건 | 이용률 개선 · 초과 10건 이하
동적 요금 | 목표 점유율 근접도 (시뮬레이션) | 목표 ±10%p
※ 검증은 학습에 쓰지 않은 최근 기간 데이터(Hold-out) + 운영 Shadow 기간(4주) 결과로 수행
22
Ⅳ. AI 기반 주차 수요예측 및 운영 최적화

## Slide 23
AI 기반 자동감면 기능 개발
  Ⅴ.
자동감면 엔진 구조
조례 파싱
Rule DB
Rule 변경관리
자격정보 연계
감면 판단 · 조합
정산 · 예외 대응

## Slide 24
1. 자동감면 엔진 구조
Ⅴ. AI 기반 자동감면 기능 개발
  1.1.1 조례 · Rule · 자격 · 정산 구조
  1.1 전체 구조
(AI는 읽고, 규칙은 판단한다) LLM은 조례를 읽어 Rule로 바꾸는 데만 쓰고, 실제 감면 판단은 검토 · 승인된 Rule 엔진이 결정적으로 수행해 같은 입력엔 늘 같은 결과와 근거를 냄
과업 나 전체
조례 수집
자치법규 Open API (국가법령정보)
지자체 고시 · 요금표
개정 감지
AR-01
AI 파싱
조문 구조화
LLM 정보 추출 (대상 · 율 · 조건 · 예외)
신뢰도 · 근거 조문
AR-01
Rule DB
감면 Rule (조건 · 율 · 우선순위)
버전 · 시행일
검토 · 승인 이력
AR-02 · 03
자격 연계
공공 마이데이터 (본인 동의)
TS 차량정보
플랫폼 회원정보
AR-04
판단 · 정산
적용 가능 감면 판단
우선순위 · 조합 최적화
최종 정산금액 · 근거
AR-05 · 06
설계 원칙 | 내용
LLM 역할 한정 | 조례 → Rule 초안 변환과 근거 조문 연결까지만 — 운영 판단은 Rule 엔진
사람 검토 필수 | AI가 만든 Rule은 담당자 검토 · 승인 후에만 운영 Rule DB에 반영
재현 가능성 | 판단 시점의 Rule 버전 · 자격정보 · 결과를 함께 저장 → 언제든 재계산
0 건
승인 전 Rule의 운영 반영
100 %
판단 결과에 근거 조문 표시
N 개 지자체
Rule 추가만으로 확장
24

## Slide 25
2. 조례 파싱
Ⅴ. AI 기반 자동감면 기능 개발
  2.1.1 조례 수집 · 추출 (AR-01)
  2.1 조례 수집 및 AI 파싱
(조문 단위로 읽고 근거와 함께 추출) 지자체 주차장 조례를 자치법규 Open API로 수집해 조 · 항 · 호와 별표로 구조화하고, LLM이 감면 대상 · 감면율 · 적용조건 · 예외를 스키마에 맞춰 추출하며 근거 조문을 붙임
과업 나 [조례 파싱]
수집
국가법령정보 자치법규 API · 지자체 고시
시행일 · 개정 이력
조례 원문
구조화
조 · 항 · 호 · 별표(표) 파싱
감면 관련 조문 후보 선별
조문 트리
정보 추출
LLM + 스키마 강제 (JSON)
대상 · 율 · 조건 · 예외 · 한도
Rule 초안
검증
규칙 검사 (율 0~100%, 조건 누락)
추출 신뢰도 · 원문 대조
검토 대기
< 추출 스키마 (예시 — 실제 감면 기준은 지자체 조례에 따름) >
항목 | 예시 값 | 근거
감면 대상 | 장애인 등록 차량 / 국가유공자 / 경차 / 저공해차 / 다자녀 | 제○조 제○항 제○호
감면율 · 방식 | 50% · 80% · 면제 · 정액 | 같은 조 · 별표
적용 조건 | 본인 탑승 · 해당 지자체 주소 · 차량 등록 명의 | 조문 단서
적용 대상 시설 | 공영 노외 · 노상 · 거주자우선 (시설별 상이) | 적용 범위 조
예외 · 중복 | ‘2 이상 해당 시 감면율이 큰 것 하나만 적용’ | 중복 감면 조항
LLM 오류를 걸러내는 3단 검증
① 스키마 강제로 형식 오류 제거 ② 규칙 검사로 값 범위 · 필수 항목 확인 ③ 원문 대조 화면에서 담당자가 근거 조문과 나란히 보고 승인 — 승인 전 Rule은 운영에 쓰이지 않습니다.
25

## Slide 26
3. Rule DB
Ⅴ. AI 기반 자동감면 기능 개발
  3.1.1 Rule DB 생성 · 관리 (AR-02)
  3.1 감면 Rule DB 설계
(조례 한 조문 = Rule 한 행) 감면조건을 지자체 · 시설 유형 · 자격 · 차량 조건 · 감면율 · 우선순위 · 시행기간 컬럼의 결정 테이블로 저장하고, 각 Rule이 근거 조문과 버전을 가짐
과업 나 [조례 파싱]
< 감면 Rule 결정 테이블 구조 (예시) >
Rule ID | 지자체 · 시설 | 자격 조건 | 차량 조건 | 감면 | 우선순위 | 시행기간 | 근거
R-001 | ○○구 · 공영 | 장애인 (마이데이터) | 본인 · 보호자 차량 | 80% | 1 | 2026.01~ | 제○조①1
R-002 | ○○구 · 공영 | 국가유공자 | 본인 차량 | 50% | 2 | 2026.01~ | 제○조①2
R-003 | ○○구 · 공영 | - | 경차 (TS) | 50% | 3 | 2026.01~ | 제○조①5
R-004 | ○○구 · 공영 | - | 저공해차 (TS) | 50% | 3 | 2026.01~ | 제○조①6
X-001 | ○○구 · 공통 | 중복 규칙 | - | 최대 1건 | - | 2026.01~ | 제○조②
관리 기능 | 내용
Rule 편집기 | 결정 테이블 화면 편집 · 조건 조합 · 감면율 · 우선순위 · 시행기간 설정
테스트 | 가상 이용자 · 차량 시나리오로 Rule 결과 미리보기 (회귀 테스트 세트)
지자체 확장 | 지자체 코드만 추가하면 같은 구조로 Rule 등록 — 코드 수정 없음
※ Rule 엔진은 결정 테이블(DMN 호환) 방식으로 구현하여 판단 로직을 사람이 읽을 수 있게 하고, JSON으로 내보내 기술이전 · 타 시스템 재사용
26

## Slide 27
4. Rule 변경관리
Ⅴ. AI 기반 자동감면 기능 개발
  4.1.1 개정 감지 · 버전 관리 (AR-03)
  4.1 조례 · 감면기준 변경 대응
(개정되면 바로 알고, 시행일에 정확히 바뀜) 자치법규 개정을 매일 감지해 바뀐 조문만 다시 파싱하고, 신구 Rule 비교 → 검토 · 승인 → 시행일 0시 자동 전환, 이전 버전은 소급 재계산용으로 보존함
과업 나 [조례 파싱]
개정 감지
일 1회 API 조회
변경 조문
차이만 재파싱
신구 비교
Rule 변경 요약
검토 · 승인
담당자 · 책임자
시행일 전환
자동 · 이력 보존
변경 유형 | 처리
감면율 변경 | 기존 Rule 새 버전 생성 (시행일부터 적용), 이전 버전 유효기간 종료
대상 신설 · 폐지 | Rule 추가 · 비활성화, 영향 받는 이용자 수 미리 산출
조건 변경 | 조건 컬럼 수정 + 회귀 테스트 세트 자동 실행
긴급 정정 | 운영 책임자 즉시 반영 + 사후 검토 기록
이력 · 감사 | 내용
버전 보존 | 모든 Rule 버전 · 근거 조문 · 승인자 · 승인 시각 보존
판단 재현 | 과거 감면 건은 당시 Rule 버전으로 재계산 가능 (민원 · 정산 대사)
변경 알림 | 개정 감지 · 검토 대기 · 시행 예정 Rule을 담당자에게 알림
1 일
조례 개정 감지 주기
0 시
시행일 Rule 자동 전환
100 %
과거 판단 재현 가능
27

## Slide 28
5. 자격정보 연계
Ⅴ. AI 기반 자동감면 기능 개발
  5.1.1 자격정보 · Rule 연계 (AR-04)
  5.1 공공 마이데이터 · 차량정보 연계
(본인 동의로, 필요한 결과만) 이용자가 동의하면 공공 마이데이터로 감면 자격(장애인 · 국가유공자 등)을, TS 연계로 차량 정보(경차 · 저공해차 등)를 확인하고, 원문 서류가 아니라 자격 여부 · 유효기간만 보관함
과업 나 [감면 판단]
동의
앱에서 감면 신청 · 본인 인증
제공 항목 · 목적 · 기간 동의
동의 기록
자격 조회
공공 마이데이터 (행정정보)
TS 차량정보 · 플랫폼 회원정보
자격 응답
정규화
자격 코드 · 유효기간으로 변환
원문 정보 즉시 폐기
자격 프로필
Rule 연계
자격 · 차량 조건 ↔ Rule 매칭
만료 시 재확인 요청
감면 후보
연계 대상 | 확인 정보 (예) | 연계 방식 | 착수 시 확정
공공 마이데이터 | 장애인 · 국가유공자 · 기초생활 등 자격 여부 | 이용기관 API (본인 동의) | 이용기관 등록 주체
TS 연계 | 차종(경차) · 연료(저공해) · 소유자 확인 | 기존 TS 연계 환경 활용 | 적용 범위
플랫폼 회원정보 | 주소지 · 거주자 배정 여부 | 내부 DB | -
※ 마이데이터 이용기관 승인은 발주기관이 진행하고 인증 방식 · 대상 서류는 착수 2주 내 확정하며, 연계 전까지는 운영자 서류 확인 결과를 같은 자격 코드로 입력해 엔진을 검증함
28

## Slide 29
6. 감면 판단 · 조합
Ⅴ. AI 기반 자동감면 기능 개발
  6.1.1 감면 판단 · 최적 조합 (AR-05)
  6.1 적용 감면 자동판단 및 최적 조합
(이용자에게 가장 유리하고 조례에 맞는 조합) 자격 프로필로 적용 가능한 감면을 모두 찾고, 중복 금지 · 우선순위 · 한도 Rule을 제약으로 두어 조례가 허용하는 범위에서 감면액이 최대인 조합을 선택함
과업 나 [감면 판단]
후보 탐색
자격 · 차량 · 시설 · 시간 조건 매칭
만족 Rule 전부 추출
후보 감면
제약 적용
중복 금지 · 상호 배타 Rule
우선순위 · 감면 한도
허용 조합
최적 선택
조합별 최종 요금 계산
최소 요금(최대 감면) 선택
적용 감면
근거 생성
적용 · 미적용 Rule과 사유
근거 조문 · 사용 자격
판단 결과
< 판단 예시 (가상 — 조례에 따라 결과 상이) >
이용자 상황 | 후보 감면 | 제약 | 적용 결과
장애인 + 경차 소유 | R-001 80% · R-003 50% | 중복 시 큰 것 1개 | R-001 80% 적용
국가유공자 + 저공해차 | R-002 50% · R-004 50% | 중복 시 큰 것 1개 | R-002 50% (동률 시 우선순위)
경차, 타 지자체 주소 | R-003 50% | 주소 조건 없음 | R-003 50% 적용
왜 그 감면인지 설명합니다
결과 화면 · 영수증에 ‘적용: ○○구 조례 제○조 장애인 80% / 미적용: 경차 50% (중복 감면 불가, 제○조②)’처럼 적용 · 미적용 사유를 함께 보여 줘 민원 응대 시간을 줄입니다.
29

## Slide 30
7. 정산 · 예외 대응
Ⅴ. AI 기반 자동감면 기능 개발
  7.1.1 정산 · 예외 대응 (AR-06)
  7.1 감면 결과 · 정산 및 예외 처리
(정산까지 끝까지) 이용 시간 · 요금(동적 요금 포함) · 적용 감면으로 최종 정산금액을 계산해 플랫폼에 전달하고, 자격 불확실 · Rule 충돌 · 연계 장애는 안전한 기본 처리 + 사후 정산으로 대응함
과업 나 [감면 판단]
정산 단계 | 내용
기본 요금 | 이용 시간 × 시간대별 요금 (동적 요금제 · 거주자 요금 반영)
감면 적용 | 최적 조합 감면율 · 정액 감면 · 한도 적용, 단수 처리 Rule (예 10원 미만 절사)
결과 전달 | 정산금액 · 감면 내역 · 근거를 플랫폼 결제 API로 전달
대사 | 일 단위 감면 · 정산 집계, 플랫폼 결제 결과와 자동 대사
예외 상황 | 대응
마이데이터 · TS 연계 장애 | 감면 미적용으로 우선 정산 → 연계 복구 후 자동 재판단 · 차액 환급 안내
자격 만료 · 불일치 | 감면 보류 + 이용자 재확인 요청, 운영자 확인 큐 등록
Rule 충돌 · 미정의 | 판단 중단 없이 기본 요금 + 운영자 검토 큐 (Rule 보완 후 재계산)
이용자 이의 제기 | 판단 근거 조회 → 운영자 수동 조정 · 사유 기록
< 자동감면 영역 검증 지표 (검수 기준은 착수 시 협의 · 확정) >
기능 | 지표 | 제안 기준
조례 파싱 | 추출 항목 정확도 (담당자 판정) | 90%이상, 승인 후 100%
감면 판단 | 테스트 시나리오 판단 일치율 | 100% (승인 Rule 기준)
정산 | 수작업 계산 대비 정산금액 일치 | 100%
30

## Slide 31
시스템 연계 및 성능검증
  Ⅵ.
전체 아키텍처
API 연계
성능검증 방안

## Slide 32
1. 전체 아키텍처
Ⅵ. 시스템 연계 및 성능검증
  1.1.1 AI 서비스 구성도
  1.1 목표 시스템 구성
(플랫폼은 그대로, AI는 옆에) 기존 탄력주차 플랫폼을 고치지 않고 수요예측 · 자동감면 AI 서비스를 별도 컨테이너로 두고 API로 연결하여 장애가 서로 번지지 않고 단계적으로 적용할 수 있게 함
일반사항 · 산출물
이용자 · 운영자
탄력주차 앱 · 웹 (이용자)
운영자 · 감면 담당 화면
기존 + AI 화면 추가
탄력주차 플랫폼
공유 · 예약 · 입출차
요금 · 결제 · 정산
회원 · 거주자 관리
기존 시스템
AI 서비스
수요예측 API
공급 · 요금 최적화 API
자동감면 · 정산 API
Rule 관리
컨테이너 · REST
데이터 · MLOps
피처 저장소
모델 레지스트리
Rule DB · 이력 DB
모니터링
가명 데이터
외부 연계
자치법규 Open API
공공 마이데이터
TS 차량정보
공휴일 · 기상
보안 게이트웨이
구성 | 기술 (예정) | 비고
AI 서비스 | Python (FastAPI) · LightGBM · PyTorch · 생존분석 라이브러리 | 공개 SW
LLM (조례 파싱) | 상용 LLM API 또는 오픈 모델 — 추상화 계층으로 교체 가능 | 사용 여부 · 모델 착수 시 협의
데이터 · 운영 | PostgreSQL · MLflow · Docker · Prometheus/Grafana | 공개 SW
배포 환경 | 탄력주차 플랫폼 운영환경 (클라우드/IDC) | 착수 시 확정
32

## Slide 33
2. API 연계
Ⅵ. 시스템 연계 및 성능검증
  2.1.1 연계 대상 · API 규격
  2.1 외부 · 내부 시스템 연계
(규격부터 확정) 착수 1개월 안에 탄력주차 플랫폼 · TS · 마이데이터 · 자치법규 연계 규격서를 확정하고, 확정 전에는 Mock API로 개발해 연계 지연이 개발 지연이 되지 않게 함
일반사항 · 산출물
API | 방향 | 주요 기능 | 호출 주기
/forecast | AI → 플랫폼 | 주차장 · 시간대 점유 예측 (분위수) | 15분
/supply-plan | AI → 플랫폼 | 공급 가능시간 · 공급량 · 운영상태 | 15분 · 출차 이벤트
/pricing | AI → 플랫폼 | 시간대 · 구간별 요금안 (조례 범위) | 시간 단위
/discount/evaluate | 플랫폼 → AI | 이용 건 감면 판단 · 근거 | 정산 시점
/settlement | 플랫폼 → AI | 최종 정산금액 · 감면 내역 | 정산 시점
/rules | 관리 화면 | Rule 조회 · 편집 · 승인 · 버전 | 수시
외부 연계 | 방식 | 보안
자치법규 Open API | 국가법령정보 공동활용 API — 목록 · 본문 · 개정 이력 | API 키 암호화 보관
공공 마이데이터 | 이용기관 연계 (본인 인증 · 동의) | 전송 암호화 · 결과만 보관
TS 차량정보 | 기존 탄력주차 TS 연계 모듈 재사용 | 기존 보안 체계 준수
※ 모든 API는 OpenAPI 명세 · 인증 토큰 · 호출 로그를 갖추며, ‘API 및 외부시스템 연계 규격서’로 납품. 지자체 · 외부 모빌리티 서비스 확산 시 같은 API를 재사용
33

## Slide 34
3. 성능검증 방안
Ⅵ. 시스템 연계 및 성능검증
  3.1.1 3단계 성능 검증
  3.1 기능 · 성능 검증
(실데이터로 증명) 과거 데이터 백테스트 → 4주 Shadow 운영 → 시범 적용 3단계로 검증하고, RFP에 정해지지 않은 성능 기준은 착수 시 아래 제안 기준으로 합의해 검수에 씀
산출물: 성능검증 · 테스트 결과서
백테스트
Hold-out 기간 예측 · 판단
기준선 대비 개선 확인
M4
Shadow
운영에 반영하지 않고 병행 기록
실제 결과와 4주 비교
M5
시범 적용
선정 주차장 · 지자체 적용
운영자 승인 모드
M5~M6
결과서
성능검증 · 테스트 결과서
개선 · 재학습 계획
M6
검증 영역 | 지표 | 제안 기준
수요 · 점유 예측 | MAPE · 구간 적중률 | 기준선 대비 15% 개선 · 80%
거주자 공유 | 조기 복귀 충돌률 | 2% 이하
자동감면 | 판단 일치율 · 정산 일치율 | 100% · 100%
조례 파싱 | 항목 추출 정확도 | 90% 이상 (승인 후 100%)
응답 성능 | 감면 판단 API 응답 | 300ms 이내 (P95)
3 단계
백테스트 · Shadow · 시범 적용
4 주
Shadow 운영 비교 기간
100 %
감면 · 정산 판단 일치율
34

## Slide 35
품질·보안 및 기술이전
  Ⅶ.
개인정보 및 데이터 관리
품질 · 산출물 · 기술이전

## Slide 36
1. 개인정보 및 데이터 관리
Ⅶ. 품질·보안 및 기술이전
  1.1.1 개인정보 보호 · 데이터 관리
  1.1 개인정보 보호 및 데이터 관리방안
(차량과 자격은 가장 민감한 정보) 차량번호 · 자격정보는 가명 처리 후 학습, 마이데이터는 동의 범위 안에서 결과값만 보관하고, 원본 개인정보는 발주기관 환경 밖으로 나가지 않게 함
품질 · 보안
단계 | 보호 조치
수집 | 목적별 최소 항목, 마이데이터는 이용자 동의 (항목 · 목적 · 기간 고지), 동의 기록 보관
학습 · 분석 | 차량번호 → 가명 ID (키 분리 보관), 거주자 패턴은 집계 · 가명으로만, 개발 환경에는 가명 데이터만
저장 | 자격정보는 자격 코드 · 유효기간만 (원문 서류 미보관), 개인정보 AES-256 · 전송 TLS 1.2+
접근 | 역할 기반 권한 (운영자 · 감면 담당 · 개발자), 개인정보 조회 이력 기록 · 정기 점검
LLM 사용 | 조례 파싱에는 공개 법령 텍스트만 전송 — 개인정보는 LLM에 보내지 않음
파기 | 보유기간 경과 · 동의 철회 시 즉시 파기, 사업 종료 시 개발 데이터 파기 확인서
데이터 관리 | 방안
품질 | 결측 · 이상치 · 중복 자동 검사, 수집 실패 알림, 데이터 품질 리포트
이력 · 감사 | 모델 · Rule · 판단 결과 버전 보존, 판단 재현 가능
준수 기준 | 「개인정보 보호법」 · 가명정보 처리 가이드라인 · 발주기관 보안 정책
0 건
원본 개인정보 외부 반출
0 건
LLM으로 개인정보 전송
256 bit
AES 암호화 (개인 · 자격 정보)
36

## Slide 37
2. 품질 · 산출물 · 기술이전
Ⅶ. 품질·보안 및 기술이전
  2.1.1 품질 · 산출물 · 기술이전
  2.1 품질관리 · 산출물 · 유지관리 · 기술이전
(발주기관이 스스로 운영하도록) 월별 품질 점검과 코드 리뷰로 품질을 지키고, RFP 산출물 6종을 소스 · 모델 · 매뉴얼과 함께 넘기며, 재학습 · Rule 반영을 발주기관 인력이 직접 해 보는 기술이전을 수행함
다. 주요 산출물 · 일반사항
산출물 | 내용 | 제출
시스템 및 기능 설계서 | 아키텍처 · 기능(DF · AR) · 화면 설계 | M2
AI 모델 구조 및 소스코드 | 모델 구조서 · 학습 · 추론 코드 · 학습된 모델 · 파이프라인 | M6
데이터 · DB 명세서 | 피처 정의 · Rule DB · 이력 DB 스키마 | M3 · M6
API 및 외부시스템 연계 규격서 | OpenAPI 명세 · 연계 절차 | M2 · M6
성능검증 및 테스트 결과서 | 백테스트 · Shadow · 시범 적용 결과 | M6
운영 · 유지보수 매뉴얼 | 재학습 · Rule 관리 · 장애 대응 · 모니터링 | M6
기술이전 | 방법
월간 기술 공유 | M2~M5 매월 1회 — 모델 · Rule 구조 · 진행 결과 공유
실습 이전 | 재학습 실행 · 모델 배포 · Rule 편집 · 승인 · 개정 대응을 발주기관 인력이 직접 실습 (M6, 2회)
유지관리 | 검수 후 12개월 하자보수 · 기술지원 (조건은 계약 협의), 모델 성능 저하 시 재학습 지원
※ 품질 활동: 코드 리뷰 100% · 단위 테스트 · 회귀 테스트 세트(감면 시나리오) · 월간 품질 점검 보고. 산출물 지식재산권은 발주기관 귀속(당사 기보유 모듈은 사용권 부여), 하자 조건은 계약 시 협의
37

## Slide 38
사업 수행 및 관리방안
  Ⅷ.
수행조직 및 인력
일정 · 위험 · 진척관리

## Slide 39
1. 수행조직 및 인력
Ⅷ. 사업 수행 및 관리방안
  1.1.1 수행조직 · 투입인력
  1.1 수행조직 및 업무분담
(트랙별 책임 분명) PM 아래 수요예측 · 최적화 트랙과 자동감면 트랙을 나누고, 데이터 · 플랫폼 연계와 품질 · 보안을 공통 지원으로 두어 6개월 동안 병행 수행함 (공동수급 없이 자사 인력)
프로젝트 관리
발주기관
㈜동성아이텍 사업 담당
탄력주차 운영 · 감면 담당
데이터 제공 · 검수
사업관리
PM 황보정운
품질 · 보안 (QA)
주간 · 월간 보고
수요예측 트랙
ML 엔지니어 2명
최적화 · 요금 설계
DF-01~05
자동감면 트랙
LLM · NLP 엔지니어
Rule 엔진 · 정산 개발
AR-01~06
공통
데이터 엔지니어
백엔드 · 연계 개발
API · MLOps
< 투입인력 총괄표 ([양식 3] — 재직 증빙 첨부) >
역할 | 성명 | 등급 | 주요 경력 | 투입 기간 | M/M
PM | 황보정운 |  | 【AI 서비스 · 공공 플랫폼 PM】 | M1~M6 | 3.0
ML 엔지니어 | 【성명】 |  | 【Trading AI · 시계열 예측】 | M1~M6 | 5.0
ML 엔지니어 | 【성명】 |  | 【최적화 · 생존분석】 | M2~M5 | 3.0
LLM · NLP 엔지니어 | 【성명】 |  | 【LLM 정보 추출 · Agent】 | M1~M6 | 4.0
백엔드 · Rule 엔진 | 【성명】 |  | 【API · 정산 · 연계】 | M2~M6 | 4.0
데이터 엔지니어 | 【성명】 |  | 【데이터 파이프라인 · MLOps】 | M1~M5 | 2.5
QA · 보안 | 【성명】 |  | 【테스트 · 개인정보 보호】 | M4~M6 | 1.0
합계 | 7명 | - | - | - | 22.5
39

## Slide 40
2. 일정 · 위험 · 진척관리
Ⅷ. 사업 수행 및 관리방안
  2.1.1 추진일정 · 위험 · 진척관리
  2.1 추진일정 및 관리방안
(월 단위 마일스톤) M1 분석 → M2~M4 수요예측 · M3~M5 자동감면 병행 → M5 Shadow → M6 검증 · 산출물, 매주 진척 보고와 월말 시연으로 발주기관이 결과를 직접 확인함
추진일정 · 일반사항
구분 | 세부 내용 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
착수 | 요구사항 · 데이터 · 운영환경 분석, 연계 규격 | ■ | - | - | - | - | -
수요예측 | 데이터 · 피처 · 수요 · 복귀 예측 모델 | - | ■ | ■ | ■ | - | -
운영 최적화 | 자동 공급 · 동적 요금 · 운영 화면 | - | - | ■ | ■ | ■ | -
자동감면 | 조례 파싱 · Rule DB · 변경관리 | - | ■ | ■ | ■ | - | -
감면 · 정산 | 자격 연계 · 조합 판단 · 정산 · 예외 | - | - | ■ | ■ | ■ | -
검증 · 완료 | 백테스트 · Shadow · 시범 적용, 산출물 · 기술이전 | - | - | - | ■ | ■ | ■
관리 영역 | 방안
진척 | 주간 보고 (진척 · 이슈 · 다음 주 계획), 월말 시연 · 마일스톤 점검
위험 | 위험 관리 대장 — 데이터 제공 지연 · 마이데이터 연계 · 성능 미달 · 일정 지연 주간 점검
변경 | 과업 · 범위 변경은 협의 후 서면 확정, 협상 결과 반영
형상 | Git 저장소 · 이슈 트래커 공유, 모델 · Rule 버전 관리
수행 장소 · 보안 | 당사 사무실 원격 수행, 주간 서면 · 월간 대면(화상) 보고, 운영 데이터는 보안 지침에 따른 VPN 등으로 가명 데이터 접근 (반출 없음)
40